## Slide 1: Требования к выполнению швов и строчек
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» (ГАПОУ НСО «НКЛП и С»)
Выполнила:
преподаватель Курилова Л.С.

## Slide 2
Качество готовой одежды связано с качеством выполнения её швов и строчек. Правильно выполненные швы и строчки обеспечивают прочность, надежность, долговечность и красивый внешний вид изделия.

## Slide 3
1 Строчка должна быть ровной, с равномерным натяжением нитей.
Ровная строчка Кривая строчка

## Slide 4
2 Переплетение нитей должно быть расположено между слоями стачиваемых материалов, строчка не должна петлять.

## Slide 5
Наличие оскала не допускается

## Slide 6
3 Номера ниток, игл должны соответствовать обрабатываемому материалу и характеру операции.

## Slide 7
Прорубка материала в результате неправильно подобранного номера иглы

## Slide 8
4 Внутренние строчки выполняют нитками в цвет материала, отделочные – по модели.

## Slide 9
5 Концы строчек закрепляют тройной обратной строчкой 0,7 – 1см (3 – 4 стежка).
В замкнутых строчках конец строчки должен заходить на её начало на 2 – 2,5см.

## Slide 10
6 Все открытые срезы должны быть обработаны.

## Slide 11
7 При соединении деталей из материалов разной толщины вниз кладут более толстую деталь.

## Slide 12
8 При соединении деталей разного размера внизу располагают большую деталь.

## Slide 13
9 При соединении детали с прямым срезом и детали с выпуклым (вогнутым) срезом внизу располагают деталь с прямым срезом
полотнище юбки
волан

## Slide 14
10 Если выполняется предварительное смётывание деталей, машинную строчку прокладывают на расстоянии 0,1- 0,2см от смёточной внутрь детали.
смёточная
строчка
машинная
строчка
0,1 – 0,2

## Slide 15: Проверочная работа
Задание: Дать оценку качества строчки предложенного образца, сравнив с нормируемыми показателями. Отчёт оформить в виде таблицы.
Последовательность выполнения работ | Содержание работ | Нормируемый показатель | Заключение о качестве строчки образца (соответствует / не соответствует)
1 Контроль переплетения ниток | Развернуть образец по шву, осмотреть, где находится переплетение нитей. | Переплетение ниток должно приходиться на середину стачиваемых материалов. Нарушения в переплетении ниток не допускаются. | 
2 Контроль плотности соединения (затяжки) | Развернуть образец по шву, растянуть с небольшим усилием, осмотреть для обнаружения «оскала» | Наличие «оскала» не допускается | 
3 Контроль натяжения нитей в строчке | Осмотреть строчку с лицевой и изнаночной стороны | Сборение материала, растянутость не допускается, | 
4 Контроль прочности строчки | Растянуть строчку с небольшим усилием | Разрывы ниток в строчке не допускается | 
5 Контроль ровноты строчки | Приложить линейку к строчке и осмотреть образец | Отклонение направления стежка от линии строчки допускается на расстояние, не превышающее толщину нити | 
6 Контроль закрепок строчки | Осмотреть качество закрепок | Закрепки должны быть в начале и конце строчки, длина 0,7 – 1см, | 
7 Определение длины стежка | Длина стежка – это расстояние между двумя проколами иглы. Для определения длины стежка нужно измерить расстояние между 11 проколами иглы и разделить его на 10. |  | Записать полученное значение
8 Определение частоты строчки | Частота строчки определяется чаще в всего как количество стежков в 5см. |  | Записать полученное значение